##### ПАСПОРТ №

##### Наименование изделия:       Шиберный  затвор СМО

Предприятие изготовитель: СМО
                                                   Amategi Aldea, 142

##### 20400 TOLOSA, Испания

##### Продавец:

##### Область применения:  Шиберные  затворы применяются в очистных сооружениях, пищевой, химической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, металлургической промышленностях. 
В зависимости от применяемых материалов  шиберные затворы могут использоваться для  сточных вод, металлических отходов, бумажной пульпы различной плотности, абразивной суспензии, гранулированных и порошкообразных сред в широком диапазоне режимов температуры/давления.

Основные технические данные:

Номинальное давление			Ру    бар

Максимальная рабочая температура  (в зависимости от применения седлового уплотнения):

	Металл/металл (250С)

 	Этилен-пропилен EPDM (120С)

	Витон (200С)

 	Нитрил NBR (120С)

 	Силикон (200С)

- Тефлон PTFE (250С

 	Натуральная резина (70С)

Спецификация материалов основных деталей:

Тип:				А

 	АB

 	L

 	T

 	K

 	GL

 	F

  	C

Корпус: 		01	Чугун GIL 250 (GG25) 	межфланцевый

 	02	Нержавеющая сталь (CF8M) межфланцевый

 	03	Углеродистая сталь межфланцевый

Нож:			Нержавеющая сталь AISI – 304

 	Нержавеющая сталь AISI – 316

Шток:		 	Нержавеющая сталь AISI - 303

Седло:		  M 	Металл по металлу

  E 	Этилен-пропилен EPDM

 V	Витон

 N	Нитрил NBR

 S 	Силикон

 T 	Тефлон PTFE

 NR Натуральная резина (каучук)

Уплотнение:	  	пропитанная хлопковая набивка

 	сухая хлопковая набивка

 	Плетенное натуральное волокно+ PTFE

 	Плетенное синтетическое волокно+ PTFE

  	графит

  	керамическое волокно

Управление:	 HW	Штурвал, выдвиж. шток

 HW(N)Штурвал, невыдвиж. шток

 R Редуктор, выдвиж. шток

 R(N)	Редуктор, невыдвиж. шток

 D/A	Пневмопривод двухст. действия

 S/A	Пневмопривод одност. действия

 C	Цепь

 L	Рычаг

 ISO	Фланец под привод, выдвиж. шток

 ISO(N) Фланец под привод, невыдвиж. шток

Аксессуары:	  Концевые выключатели

 Грязевой щиток

 Удлинение штока

 Ручной дублер

| Комплектность поставки |
| --- |
| № | Наименование | Кол. (шт) | Обозначение | Примечание |
| 1 | Задвижка шиберная CMO A-01-600-R-E, DN600, PN3, GG25 / AISI304 / EPDM, редуктор, шток выдвижной | 2 |  |  |
|  | Паспорт | 2 |  |  |

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование,  установленное и используемое в соответствии с инструкциями и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании. Гарантии не подлежат сменные уплотнения и фиксирующие кольца.

Меры безопасности при установке и работе

Инструкция по установке и эксплуатации

Перед установкой, необходимо произвести осмотр шиберного затвора на наличие повреждений, которые могли появиться во время погрузки или хранения. Убедитесь, что внутренние каналы, предназначенные для промывки/продувки затвора, чистые. При монтаже произвести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей. Затяжка болтов на соединениях должна быть равномерной по всему периметру.

Сначала проведите несколько операций с затвором без потока в трубопроводе. Потом проверьте работу затвора и уплотнений с потоком. Нужно отметить, что прокладочный материал может отслаиваться во время перевозки/хранения, что может привести к незначительным протечкам. Это можно исправить путем затягивания крышки сальника во время установки. Гайки должны быть затянуты перекрестно до прекращения утечек. Проверьте, чтобы между крышкой сальника и ножом не было прямого контакта.

Если гайки на крышке сальника слишком сильно затянуты, усилие нужное для работы клапана увеличивается, срок службы уплотнения по корпусу уменьшается, а также это может привести к выходу затвора из строя.

Таблица максимального крутящего момента затяжки гаек на крышке сальника.

| Ду, (мм) | Момент, (Нм) |
| --- | --- |
| 50-100 | 20 |
| 125-200 | 30 |
| 250-1000 | 35 |

Если пропускная способность проверена, клапан можно пускать в эксплуатацию

Направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.

Рекомендуется устанавливать клапан вертикально на горизонтальном трубопроводе.

Установка в технологическую линию должна производиться в соответствии с требованиями проекта заказчика и учетом норм,  правил и стандартов по безопасности РФ.

К установке в трубопровод и обслуживанию шиберного затвора допускается только квалифицированный рабочий персонал.

Хранение шиберных затворов производится в упаковке в хорошо проветриваемых помещениях,  при температурах не выше 30оС.

|  | Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р Сертификат соответствия № POCC C-ES.AГ.23.B01883 |
| --- | --- |

## Отметки о продаже

Дата поставки

Руководитель предприятия _________________________

М.П.